Zamawiający:

Gmina Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506, REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.

Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont placu polegający na wymianie istniejącej nawierzchni betonowo – asfaltowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie na działce nr 1723/2 i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej, w krawężnikach i obrzeżach, wraz z odwodnieniem całości. Utwardzeniem objęty będzie plac manewrowy i ciąg pieszy jako jednolita powierzchnia placu przed świetlicą.

Główny zakres robót do wykonania:

- Roboty rozbiórkowe:

- Odcięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej wzdłuż granicy działki nr 1723/2 z drogą powiatową.

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i podbudowy betonowej stanowiącej nawierzchnię placu.

- Załadowanie i wywiezienie pozyskanego gruzu na składowisko.

- Roboty ziemne i konstrukcyjne:

- Wykonanie koryta na głębokości średnio 0,30 m z wywiezieniem urobku na składowisko.

- Ustawienie od drogi powiatowej i drogi gminnej krawężnika na płask (najazdowego) na ławie betonowej oraz obrzeży betonowych wzdłuż krawędzi chodnika i na zamknięciu przy ścianie świetlicy.

- Wykonanie ścieku z kostki betonowej grubości 8 cm na ławie betonowej szer. 0,60 m.

- Wykonanie wpustu ulicznego betonowego śr. 80 cm, gł. 1,5 m, z kratką ściekową żeliwną uliczną.

- Położenie i zagęszczenie konstrukcji podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z kostki betonowej szarej, w tym:

- plac manewrowy: podbudowa z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm, grub. 23 cm, podsypka z miału kamiennego grub. 5 cm, kostka betonowa grub. 8 cm,

- ciąg pieszy: podbudowa z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm, grub. 15 cm, podsypka z miału kamiennego grub. 5 cm, kostka betonowa grub. 6 cm,

- oddzielenie kolorową kostką placu od chodnika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załączniki nr 6 do zaproszenia.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 5.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Wiedza i doświadczenie:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane polegające na układaniu kostki betonowej.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu zrealizowanych robót budowlanych. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

- Inne dokumenty niż wymienione w pkt. 1 i 2, które należy dołączyć:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dołączonego do zaproszenia przedmiaru robót.

UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są pomimo wynagrodzenia ryczałtowego do sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną, który to kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

- TERMIN REALIZACJI:

Od podpisania umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (planowany termin odbioru końcowego 20.06.2016 r.).

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie Nie otwierać przed: 19.04.2016 r.

- Termin składania ofert upływa dnia:

19.04.2016 r. o godz. 9.30

- Publiczne otwarcie ofert:

19.04.2016 r. o godz. 9.45, sala posiedzeń nr 15 (I p.)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Edyta Pietras, tel. (76) 819-70-21

Sporządził(a): ………………..……….……………

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego