Zamawiający:

Gmina Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506

REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty

dla zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów”

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Informacje wyjściowe:

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów”. Celem projektowanej inwestycji będzie wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225mm, po trasie: od nowej studni wodomierzowej przy budowanej drodze ekspresowej S3 w Lipcach, trasą w kierunku drogi krajowej dk 94, po przekroczeniu drogi krajowej trasą równoległą do niej i przed Gniewomirowicami, po załamaniu trasy wodociągu pod kątem prostym, w kierunku na Jezierzny, z włączeniem do istniejącego wodociągu w Jakuszowie rozdzielającego za pomocą trójnika zasilanie w wodę miejscowości Jakuszów -  średnicą 160mm i miejscowości Miłkowice średnicą 225mm, z odejściem w kierunku na Jezierzany.

Zalecana trasa projektowanego wodociągu tranzytowego winna przebiegać w zbliżeniu do  istniejącego rurociągu o średnicy 1000mm, w miarę możliwości po drogach gminnych i przy granicach działek prywatnych (zakres prac projektowych nie obejmuje robót rozbiórkowych istniejącego wodociągu o średnicy 1000mm). Szacunkowa długość sieci  tranzytowej do zaprojektowania wynosi 6,5 – 7 km. Orientacyjną trasę przedstawiono na mapie poglądowej – załącznik nr 4.

W opracowaniu projektowym należy ponadto przewidzieć włączenia dla zaopatrzenia w wodę miejscowości i osiedli:

- po przekroczeniu drogi krajowej dk 94, włączenie za pomocą trójnika i zasuwy - w kierunku na Legnicę,

- po przekroczeniu drogi powiatowej w Lipcach, odejście do zasilania miejscowości Lipce,

- dwa odejścia dla zasilania nowych dwóch osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach,

- odejście dla zasilania miejscowości Gniewomirowice,

- trzy odejścia dla zasilania miejscowości Jakuszów, Miłkowice i Jezierzany

Na zasilaniu poszczególnych miejscowości i osiedli należy przewidzieć studnie wodomierzowe, wyjątek stanowi włączenie w kierunku na Legnicę.

Przewidywane utrudnienia przy projektowaniu:

- budowa drogi ekspresowej S-3,

- droga krajowa dk 94 na odcinku Lipce – Gniewomirowice,

- drogi powiatowe nr 2209D i 2210D,

- ciek podstawowy „Lubiatówka”,

- tereny kolejowe,

- sieć gazowa tranzytowa.

- Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie / dostarczenie:

- Map do celów projektowych oraz innych niezbędnych materiałów geodezyjnych (map do celów opiniodawczych, wypisów z ewidencji gruntów itp.).

- Projektów budowlano - wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach i zakresach wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami,

- w ilości 5 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF dla każdej branży i zakresu (przypadku podziału projektu na tomy dla każdego tomu).

- Dokumentacji geotechnicznej,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Przedmiaru robót,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Kosztorysu inwestorskiego, w układzie zgodnym z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Informacji BIOZ dołączonych do projektów budowlano – wykonawczych,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Do obowiązków projektanta należy również:

- Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowym planem lub wypisu i wyrysu dla terenów objętych miejscowym planem.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i pozwoleń jeśli są niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji, a w szczególności: praw do dysponowania terenem na cele budowlane (oświadczeń woli, umów użyczenia itp.), pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę w zakresie terenów PKP, itp.).

- Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz prawidłowej realizacji projektu.

- Informowanie Zamawiającego o przebiegu i zaawansowaniu prac projektowych oraz uzgadnianie na bieżąco proponowanych rozwiązań technicznych.

- Uzyskanie akceptacji (zgody) na lokalizację projektowanej infrastruktury technicznej w granicach władania poszczególnych właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości (praw do dysponowania terenem na cele budowlane). Treść i format akceptacji (zgody) należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej trasy przebiegu sieci wodociągowej tranzytowej po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.

- Przygotowanie szczegółowego zestawienia długości i rodzaju rurociągów oraz armatury z uwzględnieniem numerów rysunków według wzoru ustalonego z Zamawiającym.

- Przekazanie Zamawiającemu oryginałów decyzji, uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę po sprawdzeniu przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego bez zastrzeżeń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pozwoleń na budowę, które należy uzyskać.

- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa dokonywana będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni).

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 3.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić: wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które dotyczyły budowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, w wykazie należy przedstawić:

- 1 zadanie, obejmujące zaprojektowanie min. 6 km sieci wodociągowej

lub

1 zadanie, obejmujące zaprojektowanie min. 6 km sieci kanalizacyjnej

lub

1 zadanie, obejmujące zaprojektowanie w ramach jednej dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości tych sieci min. 6 km

Warunek uznany zostanie za spełniony również, jeśli w wykazie zostaną przedstawione:

- 2 zadania, obejmujące zaprojektowanie w ramach dwóch dokumentacji sieci wodociągowej, która po zsumowaniu obu zadań wyniesie min. 6 km

lub

- 2 zadania, obejmujące zaprojektowanie w ramach dwóch dokumentacji sieci kanalizacyjnej, która po zsumowaniu obu zadań wyniesie min. 6 km

lub

- 2 zadania, obejmujące zaprojektowanie w ramach jednej dokumentacji (pierwsze zadanie) sieci wodociągowej i w ramach drugiej dokumentacji (drugie zadanie) sieci kanalizacyjnej, które po zsumowaniu obu zadań wyniosą min. 6 km

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- TERMIN REALIZACJI:

od podpisania umowy do 30.11.2015 r. - termin ten oznacza protokolarne przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymienionej w punkcie B powyżej, która umożliwi Zamawiającemu otrzymanie wszystkich koniecznych pozwoleń na budowę.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę wyznaczonego terminu końcowego w każdym przypadku, w którym na opóźnienie zakończenia prac projektowych będą miały wpływ czynniki zewnętrzne niezależne od Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów”

- Termin składania ofert upływa dnia:

04.05.2015 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Edyta Pietras

tel. (076) 819-70-21

Sporządził(a): …………………….……………

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego