RGP.I.7013.9.2018

Zamawiający:

Gmina Miłkowice

ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506, REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.

Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2194D (działka nr 1226), pomiędzy posesjami nr 78 a 80 w Grzymalinie, gmina Miłkowice. Główny zakres robót do wykonania: zatoka autobusowa o nawierzchni z betonu cementowego na podbudowie z betonu (szer. zatoki -  3,0m, dł. pasa wjazdu - 13,0m, dł. pasa postojowego – 20 m, dł. pasa wyjazdu – 10 m), peron o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego (szer. peronu – 2,0 m), chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego (szer. chodnika – 1,5 m), ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie ścieku z kostki betonowej, roboty związane z odwodnieniem i osłoną kabli telekomunikacyjnych (przepust rurowy – 15 m, studzienka kanalizacyjna – 1 szt., studzienka rewizyjna – 2 szt., przykanalik – 3m, przełożenie kabla telekomunikacyjnego – 10m), odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na połączeniu z zatoką autobusową – 47 m2, ustawienie oznakowania docelowego – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do zaproszenia.

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany wypełniać obowiązki i ponosić koszty towarzyszące robotom budowlanym, które wynikają z decyzji, warunków, uzgodnień, umów i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 5.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Wiedza i doświadczenie:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane (min. 2 zadania) polegające na remoncie, budowie lub przebudowie drogi lub zatoki autobusowej w technologii porównywalnej do niniejszego zamówienia o wartości min. 50.000,00 każde zadanie.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu zrealizowanych robót budowlanych. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

- Inne dokumenty niż wymienione w pkt. 1 i 2, które należy dołączyć:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dołączonego do zaproszenia przedmiaru robót.

UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są pomimo wynagrodzenia ryczałtowego do sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną, który to kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

- TERMIN REALIZACJI:

Od podpisania umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (planowany termin odbioru końcowego 30.08.2018 r.).

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie Nie otwierać przed: 04.06.2018 r., godz. 9.40

- Termin składania ofert upływa dnia:

04.06.2018 r. o godz. 9.30

- Publiczne otwarcie ofert:

04.06.2018 r. o godz. 9.40, sala posiedzeń nr 2 (parter)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Piotr Kosatka, tel. (76) 88-71-212

Sporządził(a): ………………..……….……………

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego