# Miłkowice, 07.10.2015r

Zamawiający:

# Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach

# Ul. II Armii Wojska Polskiego 75 a

59-222 Miłkowice

# NIP 6912418755

# REGON 020808407

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach w szacunkowej ilości nie przekraczającej 40 tyś litrów. Jednorazowe partie dostawy w ilości około 5.000 litrów.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup 40 tyś litrów oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach:

| lp | Wymagania | wartość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gęstość w temp. 15˚ C | max. 860 | kg/m3 |
| 2 | Wartość opałowa | min. 42,6 | MJ/kg |
| 3 | Do 250˚ destyluje | max.65 | % (V/V) |
| 4 | Do 350 ˚ destyluje | min. 85 | % (V/V) |
| 5 | Lepkość kinematyczna w temp. 20˚ C | max. 6 | mm2/s |
| 6 | Temperatura płynięcia | max. -20 | ˚C |
| 7 | Temperatura mętnienia | nie normalizowana | ˚C |
| 8 | Temperatura zapłonu | min. 56 | ˚C |
| 9 | Poz po koksowaniu z 10% pozost. dest | max 0,3 | % (m/m) |
| 10 | Pozostałość po spopieleniu | max 0,01 | % ( m/m) |
| 11 | Zaw. siarki | max 0,1 | % ( m/m) |
| 12 | Zawartość wody | max. 200 | mg/kg |
| 13 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 | mg/kg |
| 14 | Barwa | czerwona | - |
| 15 | Zawartość znacznika | min. 6,0 – max. 9,0 | mg/I |
| 16 | Zaw. barwnika | min.6,3 | mg/I |

Olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej normy: PN-C-96024:2011.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w zaproszeniu do składania ofert w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  w przypadku zmiany rodzaju paliwa służącego do ocieplenia budynku możliwość odstąpienia od umowy.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne.

- W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą dostarczy aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne.

III. POZOSTAŁE DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO 	 	OFERTY:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem 	stanowiącym załącznik nr 1,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 	informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 	wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 	postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

4. Wykonawca winien załączyć do oferty dokument potwierdzający 	wysokość ceny jednostkowej brutto producenta za 1 litr oleju 	opałowego w polskich złotych. Cena ta musi być ceną podaną do 	ogólnej wiadomości publicznej.

Powyższą cenę należy podać z dnia zamieszczenia zaproszenia do składania ofert tj: z dnia 07.10.2015r

Dokument ten może być w formie wydruku z cennika ze strony internetowej producenta. Ceną jednostkową brutto producenta za 1 l oleju opałowego można przedstawić także w innym dokumencie.

Dokument taki należy również każdorazowo załączać w trakcie realizacji umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, gdy cena w toku realizacji zamówienia ulega zmianie.

III.	TERMIN REALIZACJI: od dnia podpisania umowy do dnia 	31.12.2016r

# IV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS 	KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY 	PRZY WYBORZE OFERTY:

# Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za dostarczony olej. Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną kalkulacyjną obliczoną jako iloczyn oszacowanej ilości dostarczonego              (40.000 litrów) i ceny za jeden litr ( obliczona zgodnie z kalkulacją zawartą  w formularzu ofertowym) i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia z wyjątkiem przypadków opisanych w projekcie umowy.

- Ofertę należy dostarczyć do:

Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach

Ul. II Armii Wojska Polskiego 75 a

59-222 Miłkowice

sekretariat

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Termin składania ofert upływa dnia:

16.10.2015r. (decyduje data wpływu )

- Osoba do kontaktu:  Edyta Pietras, tel. (076) 8871-212, wew. 33, 76-819-70-21

Urszula Grabarek 76-8871-654