Znak sprawy: RGP. 272.8.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1759 )  zwanej dalej w skrócie „Pzp” pod nazwą : Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Cześć I: Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach.

Część II: Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu.

W każdym przypadku, jeżeli w SIWZ nie ma wskazania do której części zamówienia odnosi się dany zapis, należy przyjąć, iż zapis dotyczy obydwóch części zamówienia.

Zamawiający:		Gmina Miłkowice

59-222 Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71

ZATWIERDZAM:

Miłkowice, dnia 24.10.2017r

...........................................

Podpis Wójta Gminy

Miłkowice, październik 2017r.

SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Informacja dla Wykonawców polegających ba zasobach innych podmiotów , na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp praz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Informacja dla Wykonawców polegających na podwykonawcach

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/ konsorcja)

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

- Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

- Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

- Udzielenie wyjaśnień treści SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1	Formularz oferty

Załącznik nr 2	oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  Zobowiązanie podmiotów trzecich

Załącznik nr 6 	Wzory umów

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.	Gmina Miłkowice, 59-222 Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, tel. (76) 	8871-212,fax (76) 8871-213, zwaną dalej „Zamawiającym” zaprasza 	Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 	nieograniczonego na zadanie p.n.: Zakup dwóch średnich samochodów 	specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży 	Pożarnych 	z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

1.2	Gmina Miłkowice pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 	15.30 we wtorki od 800 do 1600 w piątki. Kasa czynna od poniedziałku do 	piątku w godzinach od 8.30 do 14.30. We wtorki od 9.00 do 15.00

1.3  	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - 	Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z 	2017), zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”.

1.4	Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować 	się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 	z 2016r poz. 380 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 	inaczej.

1.5	Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 	niniejszej specyfikacji.

1.6	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 	oferty oraz podpisania umowy.

1.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 	Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.

1.8	Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164 z późń. zm) Zamawiający wymaga aby oferty 	dostarczane były przez Wykonawców w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, kuriera bądź osobiście. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faxem. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.9	Wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres:

Gmina Miłkowice

ul.  Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

1.10	Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.11	Zamawiający dopuszcza złożenia ofert częściowych.

1.12	Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

1.13	Zamawiający nie przewiduje:

- zebrania Wykonawców,

- zawarcia umowy ramowej,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 	ust. 4 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.  1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp

1.14	Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i 	miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I

2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach.

Opis Przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno- użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego:

- 1)	Samochód używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 1998 roku, posiadający ważne badania techniczne. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i typ nadwozia.

- 2)  	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczne dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.”

- 3) 	Karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać uszkodzeń wynikających z ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego.

- 4) 	Aktualnie zarejestrowany w Polsce. Zamawiający informuje, iż w przypadku pojazdu który nie jest zarejestrowany w kraju, jego rejestracji dokonuje Wykonawca na własny koszt. Przedmiotem odbioru będzie pojazd zarejestrowany w Polsce. Koszty przerejestrowania ponosi Zamawiający.

- 5)	Pojazd musi posiadać opinie CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca  2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub  ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych  wyrobów do  użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, 	poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany model i markę pojazdu.

- 6)	Dostawca udzieli gwarancji na przedmiotowy sprzęt na okres 12 miesięcy tj: naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia.

7)  Masa rzeczywista w granicach 7500-14000 kg.

8) Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i 	dodatkową lampą sygnalizacyjną niebieską błyskową z tyłu pojazdu, lampy 	wykonane w technologii LED.

9)		Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu.

10) 	Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu pojazdu.

11) 	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo -   	   	doładowaniem. Silnik o mocy  minimum 200 KM, pojemność  skokowa 	minimum 6000 cm3.

12)   Układ napędowy  4x4.

13)   Skrzynia biegów min 5 biegowa + wsteczny.

14)  Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:  - 	   drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu.

15)   Układ siedzeń 2+4 ( 4 z uchwytami na aparaty)

16)   Centralny zamek na wszystkie drzwi.

17)  Podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną trwałą, łatwo 	    	zmywalną.

18)   Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i 	niezależnie 	   z przedziału pasażerskiego.

19)   Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

20)   Pojazd powinien być wyposażony w ABS.

21)   Duży przegląd ( oleje, płyny, rozrząd, hamulce).

22)  Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno- sygnalizacyjne wykonane w 	   sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

23)   Kolorystyka: błotniki i zderzaki - białe; kabina, zabudowa  - RAL 3000.

24)   Zbiornik paliwa minimum 80 litrów.

25)   Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.

26)  Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach 	 pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.

27) Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. 	  Układ skrytek 2+2+1. Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie

28)   Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia  		  	  sprzętowego zapewniające świetlenie w odległości 1 m w  warunkach 		  słabej widoczności.

29)  Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 	   	  antypoślizgowym.

30)  Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką trzy przęsłową.

31)  Zabudowa specjalna wyposażona w co najmniej 3 szuflady wysuwne z            	mocowaniami na urządzenia specjalistyczne.

32)  Co najmniej 4 szt. półek stałych z miejscem na armaturę i osprzęt specjalistyczny.

33)   Autopompa co najmniej 1600 l/m.

34)  Zbiornik wody o pojemności co najmniej 2000 l, wyposażony w falochrony,   	urządzenie przelewowe  i właz rewizyjny.

35)  	Linia szybkiego natarcia o długości co najmniej 40 m zakończona prądownicą, 	   umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego  strumienia wody.

36)  Maszt oświetleniowy.

37).  Wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu.

Część II

2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu.

Opis Przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno- użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego:

- 1).	Samochód używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 1998 roku, posiadający ważne badania techniczne. W formularzu ofertowym Wykonawca poda  producenta i typ nadwozia.

- 2).	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczne dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.”

- 3).	Karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać uszkodzeń wynikających z ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego.

- 4).  Aktualnie zarejestrowany w Polsce. Zamawiający informuje, iż w przypadku 	pojazdu który nie jest zarejestrowany w kraju, jego rejestracji dokonuje 	Wykonawca na własny koszt. Przedmiotem odbioru będzie pojazd 		zarejestrowany w Polsce. Koszty przerejestrowania ponosi 	Zamawiający.

- 5).	Pojazd musi posiadać opinie CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub  ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany model i markę pojazdu.

- 6).	Dostawca udzieli gwarancji na przedmiotowy sprzęt na okres 12 miesięcy tj:  	naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia.

7).   Masa rzeczywista w granicach 7500-14000 kg.

8).	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i 	świetlne – belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny 	dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy 	wykonane w technologii LED.

9). 	Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu.

10).  Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu pojazdu.

11).  Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo - doładowaniem. 	Silnik o mocy  minimum 200 KM, pojemność skokowa minimum  6000 cm3.

12).	 Układ napędowy  4x2.

13).	 Skrzynia biegów min 5 biegowa + wsteczny.

14).	 Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - 	  drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu.

15).	  Centralny zamek na wszystkie drzwi.

16).	  Podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną trwałą, łatwo 	    zmywalną.

17).	  Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z 	   przedziału pasażerskiego.

18).	  Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

19).	  Pojazd powinien być wyposażony w ABS.

20).	  Duży przegląd ( oleje, płyny, rozrząd, hamulce).

21).	  Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno- sygnalizacyjne wykonane w  	  sposób nie  powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

22).	  Kolorystyka: błotniki i zderzaki - białe; kabina, zabudowa  - RAL 3000.

23).	  Zbiornik paliwa minimum 80 litrów.

24).	  Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.

25).	  Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach 	  pojazdu z powierzchniami stopni w  wykonaniu antypoślizgowym.

26).	 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi.  	 Układ  skrytek 2+2+1. Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie .

27).	  Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego  	  zapewniające  oświetlenie w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności.

28).	   Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 	  	   antypoślizgowym.

29).	  Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką trzy przęsłową.

30).	  Zabudowa specjalna wyposażona w co najmniej 2 szuflady wysuwne z  	  	   mocowaniami na urządzenia specjalistyczne.

31).	Co najmniej 4 szt. półek stałych z miejscem na armaturę i osprzęt 	specjalistyczny.

32).	  Autopompa co najmniej 1600 l/m.

33).	  Zbiornik wody o pojemności co najmniej 2000 l, wyposażony w falochrony,  	 	   urządzenie przelewowe  i właz rewizyjny.

34).	  Linia szybkiego natarcia o długości co najmniej 40 m zakończona prądownicą, 	   umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody.

35).	   Maszt oświetleniowy.

36).	   Wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu.

2.1.3. 	Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

2.1.4.	Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które 	może 	zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 
2.1.5.	Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części.

3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

3.1. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do :

Dla części I

3.2.	Termin wykonania umowy: do dnia 01.12.2017r.

Dla części II

3.3.	Termin wykonania umowy: do dnia 01.12.2017r.

3.4.	Za termin wykonania umowy uważa się dzień protokolarnego przekazania 	przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi w 	niniejszym postępowaniu.

# 4	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności     	zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

nie dotyczy

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie dotyczy

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie dotyczy

4.2. 	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

5.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.

5.1	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, 	do którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 	pkt 12-23 	ustawy Pzp, oraz który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust.1b 	ustawy Pzp.

5.2	Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z 	art. 24 ust. 5 pkt. 1:

1) 	w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie 	w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 	wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego 	majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo 	restrukturyzacyjne ( z. U z 2015r, poz. 978, 1259,1513,1830i 1844) lub 	którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy który po ogłoszeniu 	upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 	postanowieniem sądu, 	jeżeli układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku 	upadłego, chyba że sąd 	zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 	ust. 1 ustawy z dnia 28 litego 2013r -Prawo upadłościowe ( Dz. U z 2015r. 	poz. 	233,978,1166,1259i 1844)

5.3. 	Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 		kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r, o ochronie konkurencji 		i konsumentów ( Dz. U z 2015r poz. 184, 1618,i 1634), złożyli odrębne 			oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 				postępowaniu, chyba że, wykażą, że istniejące miedzy nimi 	powiązania nie 		prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.4. 	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp

5.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1. 	Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 	składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 	Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

6.2. 	Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 	braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej 	wymienione oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 	załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte 	w oświadczeniu będą stanowić 	wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 	warunki udziału w postępowaniu.

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 	załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 	wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 	postępowaniu.

3) Dokumenty potwierdzające pojemność zbiornika wody oraz pojemności 	Autopompy.

6.3. 	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w 	pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy 	Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 	najkorzystniejsza nie 	podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.4.	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej 	oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 	aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

6.5.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 	udziału w postępowaniu

1).  Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 	działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 	lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 	art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

6.6. 	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 	informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu 	oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 	kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz 	ze 	złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 	powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 	postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 	załącznik nr 4 do SIWZ.

6.7.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 	potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ, jeżeli 	zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 	lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 	szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 	2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    	( Dz. U z 2014r poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352).

6.8.	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 	niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 	potwierdzających okoliczności o 	których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 	niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 	są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 	wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 	terminie przez siebie wskazanym.

6.9. 	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 	język polski.

7. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 	NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 	POWIERZYĆ  WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.

7.1. 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 	w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 	na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 	ekonomicznej 	innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 	nimi stosunków prawnych.

7.2.	W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca 	musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 	niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 	tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 	realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci ( zgodnie z wyrokiem KIO 2213/11).

7.3.	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 		   wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

7.4.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 	innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 	przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 	Rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA PODWYKONAWCACH.

8.1. 	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 	podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 	jest 	zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 	powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 	podwykonawców.

8.2.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 	wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 	celu 	wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 	wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 	podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 	podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 	postępowania o udzielenie zamówienia.

8.3. 	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 	lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 	zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust.1,lub 	oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 	podwykonawcy.

8.4. 	Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 	wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 	zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 	podwykonawcy.

8.5. 	Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ( SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)

9.1.  	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W 	przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców 	oświadczenia o którym mowa w rozdz.6 pkt. 6.2 niniejszej SIWZ składa 	każdy w 	wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.2.     Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 	postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy  w sprawie 	 zamówienia publicznego,

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 	Partnerów,

9.3.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# 10.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

10.1. 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1.1. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za 	pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 	2012r 	Prawo pocztowe ( Dz. U z  2012r. poz. 1529 oraz z 2015 r 	poz.1830), osobiście, za 	pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 	rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. 	U z 2013r. poz. 1422, z 2015r poz. 1844 oraz z 2016 poz. 147 i 615), z uwzględnieniem 	wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:

a) Edyta Pietras tel. (76) 8871-212, wew. 33 pok. nr 23a od godz.: 07.00 do 	     	      14.00. w sprawach dotyczących procedury

b) Radosław Piklaski – 76-8871-212 wew. 16 w sprawach dotyczących opisu  	  	     przedmiotu zamówienia

10.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 	oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 	dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 	żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3.	W postępowaniu, oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

10.4. 	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

10.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 	2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać zamawiający 	od 	wykonawcy postępowaniu o udzieleniu zamówienia ( Dz. U 2016 poz. 1126) zwanym 	dalej „rozporządzeniem” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 	zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 	ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

10.6.	Zobowiązanie  o którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ należy złożyć w oryginale.

10.7.	Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 	każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 	albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 	dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 	sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną 	pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

10.8. 	Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnie 	poświadczonej kopii dokumentów o których mowa w rozporządzeniu, innych niż 	oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 	wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.9.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 	Wykonawcę drogą elektroniczną winny być 	kierowane na adres: zp@ugmilkowice.net.

10.10.	Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 	elektronicznej wymagają na żądanie 	każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 	faktu ich otrzymania.

10.11.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

10.12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 	do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 	udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 	terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 	upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 	Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 	Zamawiający 	zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 	SIWZ.

10.13	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 	którym mowa w rozdz. pkt 10.12 niniejszej SIWZ.

10.14.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

nie dotyczy

# 11.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 	terminu składania ofert.

11.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 	związania ofertą, z tym że Zamawiający tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 	upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców, o wyrażenie zgody 	na przedłużenie terminu o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ o oznaczony okres, nie 	dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 	przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 	związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez 	Krajowa Izbę odwoławczą.

12.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

12.1.  	Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

12.2.  Ofertę stanowi wypełniony „ Formularz ofert” oraz niżej wymienione wypełnione 	dokumenty

12.2.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 6 SIWZ,

12.2.2. Oświadczenia dla podmiotów za zdolnościach lub sytuacji których polega 	 wykonawca, 	wymagane postanowieniami pkt. 6.2

12.2.3. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2

12.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 	ubiegających 	się o udzielenie zamówienia, 	ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 	wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 	reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 	postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winne być załączone w formie 	oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

12.2.5	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty ( oryginał lub kopia 	potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 	innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać 	w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w 	szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 	ustawy z dnia 17 lutego 2005r o 	informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U z 2014 	poz. 114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o 	ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

12.2.7.	 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 	 	Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 	innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 	upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

12.2.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił 	 wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ powinny być sporządzone 	 	  zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

12.2.9.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej                	  pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

12.2.10. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 	 	   Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.

13.10. Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, 	uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 	przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

13.11.		Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 8 ust,. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U z 2003r Nr 153 poz. 1503 z e zm), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winne być załączone w osobnym 	opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

13.12		Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających że:

- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,

- informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, lub inny o ile ma wartość gospodarczą,

- Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną,

13.13.	Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,   	będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. Wykonawca nie   	może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13.14.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym  	opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 	opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą ( firma) i adresem 	Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie nr ……………pn;………………………………………………….( wpisać właściwą nazwę zadania)

Nie otwierać przed dniem 06.11.2017r. godz. 10:15

13.15.	W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 	Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 	przedterminowe otwarcie.

13.16.	Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 	Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 	przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 	oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem 	SIWZ pkt. 13.14, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub 	„wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie 	terminu składania ofert.

13.17.	Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje 	Zamawiający.

14.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

14.1	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego 	pok 25. (sekretariat), nie później niż dnia 06.11.2017r do godz. 10:00

15.	MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

15.1.		Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w 	Sali nr 15.

15.2.	 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3  ustawy poda 	kwotę brutto, jaką zamierza   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.3.	 	W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, 	następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin złożenia ofert.

15.4.	 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a  -także 	informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.

15.5.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 	informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 	zawartych w ofertach.

15.6. 	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający 	udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 	postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

15.7.	Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.

15.8.	W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 	toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający 	udostępnia oferty do wglądu 	w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania 	informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

16.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

16.1. 	Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być 	podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2. 	Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie 	koszty i 	składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 	zamówienia oraz SIWZ w tym podatek vat.

16.3.  	Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

16. 4. 	Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

16.5.	Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 	87 ustawy Pzp.

16. 6.	Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 	stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

17.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 	PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1.	Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

a) kryterium cena – 60%

b) pojemność zbiornika wody – 20%

c) pojemność Autopompy- 20%

17.2.	Opis kryteriów:

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena

Ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

A(x) = ------------- x 60%

C (x)

gdzie:

A(x) 	– 	ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cmin 	– 	cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiem

C(x) 	– 	cena zawarta w ofercie „x”

Sposób obliczenia punktów dla kryterium pojemność zbiornika wody

Przy obliczaniu tego kryterium Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:

Pojemność zbiornika wody od 2000 l do 2500 l – 10 pkt

Pojemność zbiornika wody powyżej 2.500 l do 3.000 l – 20 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zbiornika wody poniżej 2000l, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

Wykonawca w ofercie określi powyższy parametr. Na podstawie dokumentu złożonego przez wykonawcę w ofercie potwierdzającego pojemność zbiornika wody Zamawiający dokona punktacji oferty w tym zakresie.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium pojemność Autopompy

Pojemność Autopompy od 1600l/m do 2400 l/m – 10 pkt

Pojemność Autopompy powyżej 2.400l/m do 3.000 l/m – 20 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę pojemność Autopompy poniżej 2400l/m, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

Wykonawca w ofercie określi powyższy parametr. Na podstawie dokumentu złożonego przez wykonawcę w ofercie potwierdzającego pojemność Autopompy Zamawiający dokona punktacji oferty w tym zakresie.

18.	CZYNNOŚCI KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1. 	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub 	otwarcia.

18.2. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 	 	informacje dotyczące:

18.2.1.  Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

18.2.2.	 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

18.2.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 	zawartych w ofertach

18.3.		Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 	zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

18.3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 	miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 	wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 	miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 	wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 	kryterium oceny ofert i łączna punktację,

18.3.2.	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

18.3.3.	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 	przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności 	lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

18.3.4.	Unieważnieniu postępowania

18.4.		Zamawiający udostępni informację o których mowa powyżej na stronie BIP Gminy 	Miłkowice.

19	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 	WYKONANIA 	UMOWY.

Nie dotyczy

20.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 	UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY.

20.1.	Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do 	SIWZ.

20.2	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 	zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

21.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

21.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną na adres 	zp@ugmilkowice.net w formie edytowalnej, 	gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

21.2.	Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 	w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że 	wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął do Zamawiającego nie później niż do 	końca, dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

21.3.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 	wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 21.2 SIWZ, lub 	dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 	wniosek bez rozpoznania.

21.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.

21.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 	przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 	internetowej bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl

21.6. 	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 	wyjaśnień lub zmian SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 	zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

21.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 	ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 	zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

21.8.	Jeżeli zmiana treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 	zamówieniu 	będzie 	niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 	przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano 	SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej.

21.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 	zamówieniu,Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 	przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli to konieczne przedłuży termin 	składania ofert, zgodnie z art. 12 a ustawy Pzp.

21.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

22	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia praz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

OFERTA NA

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Nazwa i adres Wykonawcy

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

telefon................................fax...............................e-mail: ........................@.............................NIP......................................................…………REGON……………………………………………..

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: …………………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

Dotyczy części nr ………pn:……………………………………………………………………..

w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego na podwoziu marki .......................producent ........................... za cenę ryczałtową:

…………….zł netto, która powiększona o podatek VAT …........% w kwocie …………… zł daje kwotę brutto: ............... (słownie: …………………………………zł)

Ponadto ………………………………………………………….

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie   wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że załączony do SIWZ Wzór umowy (Zał. nr 5 do SIWZ) został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Zamówienie zrealizujemy:

a) samodzielnie *

b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

c) przy udziale firmy, na zasoby której powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp w następującym zakresie *:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

7. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do  ....

8. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania.

- /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …................................................……………….

- /tel./ - …...................................................

- /fax/ - …...................................................

- /e-mail/ - …...................................................

9. Oświadczam, że niezwłocznie udzielimy potwierdzenia odbioru dokumentów przesłanych środkami komunikacji elektronicznej (art. 2 pkt 17 ustawy PZP) na każde takie żądanie ze strony Zamawiającego.

10. Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dopełnię wszystkich formalności wymienionych w SIWZ (art. 36. ust. 1 pkt. 14. ustawy PZP).

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych informuję, iż:

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia informacji, jako tajne | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

12. Informujemy, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego*,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług*:

* – zaznaczyć właściwe

| Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość wskazanych towarów/usług bez kwoty podatku VAT |
| --- | --- |

12.1. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 	   podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 		  podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez   	 	  zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

12.2. Jeżeli Wykonawca  błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 	  Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 	    usług (Dz. U. z 2016 r. 710 z późn. zm.).

13. Oświadczam iż oferowany przeze mnie pojazd posiada:

13.1.	pojemność zbiornika wody: ……………………………………

13.2	pojemność Autopompy:…………………………………………….

13.3.  Udzielam ………………….gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym 		postępowaniu.

13. 3    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

- ….......................................................................................................................................

……............dn	……..........…

Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele 	oferenta/

Załącznik nr 2

Zamawiający:

……………………………...

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Dotyczy zamówienia pn:. Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….………….(nazwa postępowania),prowadzonego przez ………………….……….(oznaczenie zamawiającego),oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.

(miejscowość),dnia ………….

…………………………………………

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.								 (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

podpis osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla zadania pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ……………………………………………………………..(nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………...

(miejscowość),dnia

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa zadania: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………..

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy:

*nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… UWAGA! Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

| ....................., dnia ................ | ............................................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

Nazwa zadania:  Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | Propozycja/Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

| ....................., dnia ................ | ............................................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |