P R O J E K T

B U D O W L A N Y

Obiekt : Grzymalin

Gmina : Miłkowice

Powiat : Legnica

Województwo : dolnośląskie

Temat : remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych

PCV 45233120-6

Inwestor : Gmina Miłkowice

Projektant :

Styczeń 2011r.

Spis treści:

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Charakterystyka stanu istniejącego

- Konstrukcja drogi i wymiary

- Opis rozwiązań projektowych

  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża

  - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową

  - Wykonanie warstwy ścieralnej

  - Uformowanie i zagęszczanie poboczy

  - Ustawienie tablicy.

6.   Wykaz budowli

7.   Przedmiar robót

8.  Mapa poglądowa i wycinek z mapy ewidencyjnej

9.  Plan urządzeń drogowych

10. Profil podłużny i szczegóły

11. Przekrój konstrukcyjny drogi

1. Podstawa opracowania

- Ustawa „Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 207, z.2003r.)

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r (Dz.U. Nr 16)

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Wytyczne projektowania dróg, WPD-3

- mapa  w skali 1:1000

- wypis z rejestru gruntów

- Ogólne Specyfikacje Techniczne, dla robót drogowych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzymalin, gmina Miłkowice, województwo dolnośląskie.

Zakresem remontu objęto drogę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 350,321 obrębu Grzymalin.

Długość drogi wynosi 600m.

Ustalono ,że zostanie wykonany remont drogi  przez wykonanie : podbudowy tłuczniowej i położenie nawierzchni asfaltowej .

Będzie to droga o jezdni jednopasowej z mijankami i zjazdem na boczną drogę.

3. Charakterystyka stanu istniejącego.

Dla celów projektowych przyjęto początek drogi (km 0+000) na wysokości działki nr 351/2 ( wjazd do gospodarstwa), koniec drogi (km 0+600) przed linią lasu.

Przedmiotowa droga, która w latach poprzednich została wyremontowana przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej  została zniszczona w wyniku intensywnej eksploatacji i braku zamknięcia nawierzchni drobnymi frakcjami kruszywa.

Wykonano inwentaryzację obiektu drogowego pod kątem : określenia rodzaju nawierzchni, długości, szerokości  i grubości nawierzchni oraz istniejących elementów drogi.

Stwierdzono:

- istniejąca nawierzchnia , warstwa dolna z tłucznia betonowego, warstwa górna  z

m. tłuczniowej f 0-60mm , może być wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy

- szerokość pasa utwardzonego wynosi 3,50 do 4,00m

- grubość utwardzenia wynosi  średnio : dolna warstwa o grub. średnio 16 cm,

górna 6 cm , wg. pomiarów w odkrywkach

- stan techniczny nawierzchni zły, nierówności poprzeczne i podłużne, luźny tłuczeń

- istniejący przepust poprzeczny nie posiada przyczółków (ścianek betonowych)

4. Konstrukcja drogi i wymiary.

Uwzględniając charakter drogi, miejscowe uwarunkowania, przewidywane natężenie ruchu KR1, zaprojektowano drogę jednopasową o konstrukcji i wymiarach, przez wykonanie:

- profilowania podłoża pasem szer.4,30m na całej długości

- dolnej warstwy podbudowy f 0-60mm, grub. 15cm, szer. 3,50m, km 0+550 - 0+600

oraz mijanki nr 3

- górnej warstwy podbudowy f 0-31,5mm, grub. 4cm, szer. 3,50m , km 0+000 - 0+550

oraz mijanki 1 i 2 i 4 zjazdy

- górna warstwa podbudowy f 0-31,5mm, grub. 8cm, szer. 3,50m , km 0+550 - 0+600

oraz pod mijanką nr 3

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, szerokość jezdni 3,30m, grub. warstwy 5cm,

3 mijanki, 4 zjazdy i 1 zjazd na drogę boczną

- pobocza z mieszanki tłuczniowej f 0-31,5mm warstwą grubości 0,11m, pasem

szerokości po 0,50m z obu stron

- wykonanie ścianek czołowych na istniejącym przepuście

- ustawienie znaku informacyjnego

Wymiary drogi:

- szerokość jezdni bitumicznej 3,3 m z pochyleniem poprzecznym jednostronnym 2%

- wyrównanie podbudowy m. tłuczniowej pasem szerokości 3,50m

- szerokość poboczy 0,50m ze spadkiem poprzecznym 6%

- mijanki: zjazdy po 6m, pasem poszerzenia długości 20m i szerokości 1,2m

- zjazd na drogę boczną szerokości 3,3m i długości 10m

- zjazdy na posesje, szerokości 4m i głębokości 1m

5. Opis rozwiązań projektowych.

Na istniejącym odcinku drogi długości 600m, po trasie istniejącej podbudowy należy wykonać:

- profilowanie i zagęszczenie  podłoża

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową z zagęszczeniem

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, mijankach i zjazdach

- uformowanie i zagęszczenie poboczy

- ustawienie znaku informacyjnego w poboczu

5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Po trasie istniejącej podbudowy tłuczniowej należy wykonać odspojenie powierzchniowe warstwy tłuczniowej z nadaniem spadku jednostronnego 2% w pasie szerokości 4,30m.

5.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową.

Pasem szerokości 3,50m, pod mijankami nr 1,2 i pod zjazdami należy rozścielić mieszankę tłuczniową f 0-31,5mm, warstwą grubości 4cm z zagęszczeniem - dot. km 0+000 do 0+550.

Natomiast w km 0+000 do 0+600 i pod mijanką nr 3, warstwą grubości 8cm.

5.3. Wykonanie warstwy ścieralnej.

Pasem szerokości 3,30m na całej długości jezdni, na mijankach i zjazdach, należy rozścielić mieszankę min.-asfaltową zamkniętą o grubości warstwy po zagęszczeniu wynoszącej 5cm.

5.4. Uformowanie i zagęszczenie poboczy.

Po zakończeniu robót nawierzchniowych, po lewej i prawej stronie jezdni należy uformować pobocza z mieszanki tłuczniowej f 0-31,5mm, pasem szerokości 0,50m, warstwą grubości 11cm.

5.5. Budowa ścianek czołowych przepustu.

Na istniejącym przepuście poprzecznym należy wybudować na wlocie i wylocie ścianki czołowe. Ścianki należy wybudować z betonu B-30. Grubość ścianek 20cm. Wymagane zapuszczenie ścianki poniżej dolnej krawędzi rury min. 15 cm.

5.6. Ustawienie oznakowania.

W km 0+000 drogi, w poboczu drogi należy ustawić tablicę informacyjną o sposobie finansowania budowy.

6. Wykaz budowli.

| Lp. | Opis | km | wymiary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepust o śr. 40cm | 0+045 | 2 ścianki betonowe |
| 2. | Mijanka 1M | 0+150 | 6 x 20 x 6 x szer. 1,2m |
| 3. | Mijanka 2M | 0+300 | 6 x 20 x 6 x szer. 1,2m |
| 4. | Mijanka 3M | 0+544 | 6 x 20 x 6 x szer. 1,2m |
| 5. | Zjazd na drogę | 0+415 | 10m x 3,3m |
| 6. | Zjazdy na posesje 1Z | 0+005 | 4m x 1m |
| 7. | Zjazdy na posesje 2Z | 0+156 | 4m x 1m |
| 8. | Zjazdy na posesje 3Z | 0+210 | 4m x 1m |
| 9. | Zjazdy na posesje 4Z | 0+252 | 4m x 1m |